Estática y Resistencia de Materiales “B”
Trabajo Práctico Número 8: Flexión
# Ejercicio 1: Flexión simple normal
El momento flexor máximo se presenta entre z=1.5 y z=6 y su valor es:
M_max = P cdot a = 6kN cdot 1.5m = 9kNm = 900kNcm
## Sección circular
{%sigma_adm >= M_max cdot Y_max over J_x = M_max cdot {d over 2} over {%pi cdot {d^4 over 64}} = M_max cdot 32 over {%pi cdot d^3}} drarrow {d >= nroot{3}{M_max cdot 32 over {%sigma_adm cdot %pi}} = nroot{3}{900kNcm cdot 32 over {16kNcm^2 cdot %pi}} = 8.68cm}
Diámetro de sección d = 8.7cm
%sigma_t = M_max cdot Y_max over J_x = 900kNcm cdot 32 over {%pi cdot 8.7^3} = 13.92 cdot {kN over cm} newline F = %pi cdot left( d over 2 right) ^ 2 = 59.45cm^2
## Sección anular de D over d = 1.25
{%sigma_adm >= M_max cdot Y_max over J_x = M_max cdot {d_e over 2} over {%pi cdot {{d_e^4 - d_i^4} over 64}} = M_max cdot 32 over {%pi cdot (d_e^3 - 0.8^4 cdot d_e^3)} = M_max cdot 32 over {%pi cdot 0.59 cdot d_e^3}} newline drarrow {d_e >= nroot{3}{M_max cdot 32 over {%pi cdot 0.59 cdot %sigma_adm}} = nroot{3}{900kNcm cdot 54.2 over {16kNcm^2 cdot %pi}} = 10.35cm}
Diámetro exterior de la sección de = 10.5cm
Diámetro interior de la sección di = 8.4cm
%sigma_t = M_max cdot Y_max over J_x = 900kNcm cdot 32 over {%pi cdot 0.59 cdot 10.5^3} = 13.42 cdot {kN over cm} newline F = %pi cdot left( d_e over 2 right) ^2 - %pi cdot left( d_e over 2 right) ^2 = 86.59cm^2 - 55.42cm^2 = 31.17cm^2
## Sección perfil normal U (UPN)
W_sec >= M_max over %sigma_adm = 900kNcm over 16kNcm^-2 = 56.25cm^3
Miramos la tabla de perfil normal U y elegimos la menor sección mayor al módulo resistente hallado, siendo UPN 12:
W_x = 60.7cm^3 drarrow %sigma_t = M_max over W_x = 14.83kNcm^-2 drarrow F = 17cm^2
## Sección perfil normal doble T (IPN) e IPB
W_sec >= M_max over %sigma_adm = 900kNcm over 16kNcm^-2 = 56.25cm^3
### IPN
Miramos la tabla de perfil normal doble T y elegimos la menor sección mayor al módulo resistente hallado, siendo IPN 14:
W_x = 81.9cm^3 drarrow %sigma_t = M_max over W_x = 10.99kNcm^-2 drarrow F = 18.3cm^2
### IPB
Miramos la tabla de perfil IPB y elegimos la menor sección mayor al módulo resistente hallado, siendo IPB 100:
W_x = 89.9cm^3 drarrow %sigma_t = M_max over W_x = 10.01kNcm^-2 drarrow F = 26cm^2
## Sección rectangular de h over b = 2.5
{%sigma_adm >= M_max cdot Y_max over J_x = M_max cdot {h over 2} over {b cdot {h^3 over 12}} = M_max cdot {h over 2} over {{h over 2.5} cdot {h^3 over 12}} = M_max cdot 15 over h^3} newline drarrow {h >= nroot{3}{M_max cdot 15 over %sigma_adm} = nroot{3}{900kNcm cdot 15 over 16kNcm^2} = 9.88cm}
Altura de la sección h = 10cm
Altura de la sección b = 4cm
%sigma_t = M_max cdot Y_max over J_x = 900kNcm cdot {10cm over 2} over {4cm cdot {{10^3 cm^3} over 12}} = 13.5 cdot {kN over cm} newline F = h cdot b = 10cm cdot 4cm = 40cm^2
## Sección cuadrada
Es análogo al anterior pero con h over b = 1
{%sigma_adm >= M_max cdot Y_max over J_x = M_max cdot {h over 2} over {b cdot {h^3 over 12}} = M_max cdot {h over 2} over {h cdot {h^3 over 12}} = M_max cdot 6 over h^3} drarrow {h >= nroot{3}{M_max cdot 6 over %sigma_adm} = nroot{3}{900kNcm cdot 6 over 16kNcm^2} = 6.96cm}
Lado de la sección h = 7cm
%sigma_t = M_max cdot Y_max over J_x = 900kNcm cdot {10cm over 2} over {4cm cdot {{10^3 cm^3} over 12}} = 13.5 cdot {kN over cm} drarrow F = h^2 = 7^2 cm^2 = 49cm^2
## Comparación de economía de materiales
Suponemos que el precio es proporcional a la superficie de la sección y se calcula en porcentaje respecto a la sección rectangular de h over b = 3 .
- Sección circular: 148%
- Sección anular de D over d = 1.25 : 78%
- Sección UPN 12: 42,5%
- Sección IPN 14: 45,75%
- Sección IPB 100: 65%
- Sección cuadrada: 122,5%
# Ejercicio 2: Flexión simple oblicua
## Carga distribuida máxima que puede soportar el perfil
El momento flexor máximo será: M_max = q cdot l^2 over 8
El perfil es IPN 22, por lo tanto sabemos de la tabla que W_x = 278 cm^3
%sigma_adm >= M_max over W_x drarrow M_max = W_x cdot %sigma_adm = 278 cm^3 cdot 2.2 {kN over cm^2} = 611.6 kNcm drarrow q <= 8 cdot 611.6 kNcm over {600^2 cm^2} newline drarrow q_max = 1.4 {kN over m}
## Verificación de carga máxima que puede soportar el perfil con %alpha = 17^o
Verificamos si la sección IPN 22 utilizada soporta la carga máxima hallada bajo estas circunstancias. Para esto descomponemos el momento flexor máximo aplicado en componentes sobre los ejes principales de inercia:
M_max^x = M_max cdot cos(17^o) = 585 kNcm newline M_max^y = M_max cdot sen(17^o) = 179 kNcm
Ahora hallamos la tensión máxima aplicando superposición con ambos signos iguales (correspondiente al extremo de la sección donde, por ejemplo, se produce la tracción máxima):
%sigma_max = M_max^x cdot y_max over J_x + M_max^y cdot x_max over J_y = {585 kNcm cdot 11 cm} over {3060 cm^4} + {179 kNcm cdot 4.9 cm} over {162 cm^4} = 6.5 {kN over cm^2}
## Nuevo dimensionamiento de la pieza
Vemos que no verifica por una gran diferencia, por lo tanto probamos perfiles más resistentes (IPN 26: %sigma_max = 4.84 - IPN 28: %sigma_max = 4.01 - IPN 34: %sigma_max = 2.33 ) hasta llegar al IPN 36, que resulta:
%sigma_max = {585 kNcm cdot 18 cm} over {19610 cm^4} + {179 kNcm cdot 7.15 cm} over {818 cm^4} = 2.1 {kN over cm^2} <= %sigma_adm = 2.2 {kN over cm^2}
# Ejercicio 3: Flexión compuesta normal

%sigma = %sigma_N + %sigma_MF = N over F + M over J_N cdot x newline %sigma_max = %sigma_N^max + %sigma_MF^max = N_max over F_min + M_max over J_N^min cdot x_max = P_1 over {b_min cdot h_min} + P cdot a over {b_min cdot {h_min^3 over 12}} cdot {h_min over 2} = P_1 over {h_min over 3 cdot h_min} + P cdot a over {h_min over 3 cdot {h_min^3 over 12}} cdot {h_min over 2} newline drarrow %sigma_adm >= P_1 cdot 3 over {h_min^2} + P cdot a cdot 18 over h_min^3 = {P_1 cdot 3 cdot h_min + P cdot a cdot 18} over h_min^3 drarrow h_min^3 >= {P_1 cdot 3 cdot h_min + P cdot a cdot 18} over %sigma_adm newline h_min^3 >= P_1 cdot 3 cdot h_min over %sigma_adm + P cdot a cdot 18 over %sigma_adm drarrow h_min^3 - P_1 cdot 3 cdot h_min over %sigma_adm - P cdot a cdot 18 over %sigma_adm >= 0 newline h_min^3 - 500kN cdot 3 cdot h_min over {14 cdot {kN over cm^2}} - 6kN cdot 100cm cdot 18 over {14 cdot {kN over cm^2}} >= 0 newline h = 13.5cm drarrow b = h over 3 = 4.5cm
# Ejercicio 4: Flexión compuesta oblicua
## Resolución gráfica
## Resolución por superposición
N = 50kN, e = 6cm , %alpha = 20^o , %gamma = 90^o - %alpha = 70^o newline M = N cdot e = 50kN cdot 6cm = 300kNcm newline e_y = e cdot sin(%gamma) = 5.64cm drarrow M_x = N cdot e_y = 282kNcm newline e_x = e cdot cos(%gamma) = 2.05cm drarrow M_y = N cdot e_x = 102.5kNcm newline %sigma_N = - N over F = - 50kN over 33.5cm^2 = -1.5 {kN over cm^2} newline %sigma_{M_x}^max = M_x over J_x cdot y_max = 282kNcm over 2140cm^4 cdot 10cm = 1.31 {kN over cm^2} newline %sigma_{M_y}^max = M_y over J_y cdot x_max = 102.5kNcm over 117cm^4 cdot 4.5cm = 3.94 {kN over cm^2} newline %sigma_M^max = %sigma_{M_x}^max + %sigma_{M_y}^max = 5.25 {kN over cm^2} newline %sigma_min = %sigma_N - %sigma_M^max = -1.5 {kN over cm^2} - 5.25 {kN over cm^2} = 6.75 {kN over cm^2} newline %sigma_max = %sigma_N + %sigma_M^max = -1.5 {kN over cm^2} + 5.25 {kN over cm^2} = 3.75 {kN over cm^2}
## Ecuación de recta del eje neutro
%sigma_EN = N over F cdot left( 1 + e_y over i_x^2 cdot y_EN + e_x over i_y^2 cdot x_EN right) = 0 drarrow 1 + e_y over i_x^2 cdot y_EN + e_x over i_y^2 cdot x_EN = 0 drarrow 1 + 0.09 cdot y_EN + 0.59 cdot x_EN = 0 newline drarrow y_EN = -1 - 6.65 cdot x_EN
## Núcleo central de la sección
EN_1: i_g = i_x and s'_1 = h over 2 and i_g^2 = s'_1 cdot e'_1 drarrow e'_1 = i_x^2 over {h over 2} = 6.4cm newline EN_2: i_g = i_y and s'_2 = b over 2 and i_g^2 = s'_2 cdot e'_2 drarrow e'_2 = i_y^2 over {b over 2} = 0.78cm newline EN_3: i_g = i_x and s'_3 = h over 2 and i_g^2 = s'_3 cdot e'_3 drarrow e'_3 = i_x^2 over {h over 2} = 6.4cm newline EN_4: i_g = i_y and s'_4 = b over 2 and i_g^2 = s'_4 cdot e'_4 drarrow e'_4 = i_y^2 over {b over 2} = 0.78cm