# Trabajo Practico

## Materiales
## Industriales I
## 72.01

### Tema:
### Bomba de engranajes manejada por un servomotor

Integrantes

Apellido y Nombre	Nº de padrón
Benitez, C. Marcelo	80.421
Lucarella, Leandro	77.891
Zechner, Christian	79.362

## Índice
Introducción
## Tipos básicos de bombas de engranajes
### Engranajes Externos

Funcionamiento
La bomba de engranajes consiste en dos ruedas dentadas iguales, ajustadas al cuerpo de la bomba o estator. El rotor es la rueda conductora, mientras que el órgano móvil, o elemento desplazante, es la conducida. Como el espacio entre elementos y la carcasa es extremadamente pequeño y el material que es bombeado actúa como agente lubricante, la bomba nunca girará en seco. Estas bombas no están diseñadas para transportar sólidos, y por regla general llevan filtros en la línea de succión (aspiración). Se accionan por un motor eléctrico y giran a elevada velocidad.
Los engranajes giran y los dientes en el lado de succión se acercan al punto de engrane de las ruedas, se crea un vacío y el aceite fluye hacia el espacio entre los flancos de los dientes y la pared de la carcasa. El fluido en las cámaras es transportado hacia el lado de presión de la bomba. Allí los dientes engranan y el aceite es forzado a salir desde el espacio entre dientes hacia el puerto de descarga de la bomba. El engrane entre dientes evita que el fluido fluya del lado de presión al lado de succión de la bomba, aunque como el volumen del hueco entre los dientes es mayor que el del diente que engrana, una cierta porción de líquido retornará a la cavidad de aspiración.

Esquemas

### Engranajes Internos

Funcionamiento
En estas bombas el rotor es una corona, mientras que el piñón es el órgano que se desplaza, existiendo entre corona y piñón, la parte fija del estator de la bomba, en forma de hoz, que asegura el cierre de las cámaras de trabajo, es decir, los espacios entre los dientes de ambos engranajes.
El funcionamiento es muy similar que en la bomba de engranajes externos, los engranajes se mueven a la par, el liquido ingresa por el lado de aspiración, ingresa al espacio entre los dientes de los engranajes, al girar el fluido ingresa en las cámaras (espacio entre los dientes del engranaje externo) y fluye hasta el lado de presión.
Por cada vuelta del engranaje conductor se suministra un volumen de líquido igual al correspondiente a dos veces el número de dientes de dicho engranaje, no dependiendo del número de dientes del engranaje conducido.
Esquemas
### Servomotor
Un servo motor es un dispositivo electromecánico que tiene la capacidad de lograr y mantener una posición, que se le indica por medio de una señal de control.
Posee únicamente tres líneas de entrada que son: tierra, vcc, y control. La línea de tierra, está conectada al negativo de la batería; la de vcc, al positivo; y la línea de control espera recibir un pulso positivo cada 20 milisegundos. Dependiendo de la duración de dicho pulso, que puede variar desde 1ms hasta 1.75ms en la mayoría de los dispositivos, se determina la posición que el motor debe alcanzar y mantener.
# Especificación de la bomba
En el presente trabajo especificaremos una bomba de engranajes externos con servomotor, típicamente utilizada para construir dosificadores de fluídos, en donde la cantidad exacta de fluido a desplazar puede ser controlada a través del servomotor por un programa de computadora.
## Esquema de partes

## Descripción de las partes

Nro	Elemento	Material	Tratamiento Térmico	Microconstituyentes	Observaciones y Composición
1	Engranaje	Acero aleado SAE 3315 / (ver Apéndice A)	Cementación / gaseosa Templado y / revenido		Aleado con Cromo y Niquel Cromo: entre 1.50 y1.57% Niquel: 3.50 % Carbono: 0.15% El tratamiento térmico del diente de engranage es para endurecer el exterior del engranaje, que tiene un desgaste mayor por el rozamiento entre dientes. La parte interior debe permanecer dúctil y resistente a la tracción. El material fue seleccionado además para que no deforme mucho. El engranaje es de diente recto.
2	Eje	Acero SAE 1045 Hipoeutectóide / (ver Apéndice A)	Recocido de normalización
3	Acoplamiento	Caucho Elastomérico / (ver Apéndice C)	Vulcanizado		Angulo de desfasaje máximo: 5º Torque normal: 424 kgm Empresa: Gummy Modelo Compercial: A-120
4	Rodamientos	Acero 52100 / (ver Apéndice A)	Templado y revenido		Carbono entre 0.98 y 1.1 % Cromo entre 1.3 y 1.6 % Acero Balance Manganeso entre 0.25 y 0.45 % Fosforo 0.025 % max Silicio entre 0.15 y 0.35 % Sulfuros 0.025 % max
5	Bobinado	Cobre electrolítico 999	Revestimiento con baina aislante		Cobre: 99.9% mínimo Oxígeno: 0.04% Resto: impurezas Baina de fibra de vidrio
6	Carcaza del servomotor	Aluminio doblado / (ver Apéndice B)	2 mm laminado		Templado 6061 Aleado con silicio y magnesio. Composición: Mg entre 0.85 y 1.0 % Si entre 0.55 y 0.65 % Fe entre 0.14 y 0.3 % Cu entre 0.25 y 0.35 % Zn 0.05 % Ti 0.03 % Mn 0.05 % Cr entre 0.06 y 0.14 % Al resto del material.
7	Tapa del servomotor	Aluminio fundido comercial / (ver Apéndice B)			99% Aluminio, 1% de impurezas máximo
8	Caja de la bomba	Fundición gris hipoeutéctica

## Apéndice A
http://www.carbidedepot.com/formulas-aisi-sae.htm

AISI/SAE Steel Numbering System

Carbon steels	10XX Plain carbon, Mn 1.00% max / 11XX Resulfurized free machining / 12XX Resulfurized/rephosphorized free machining / 15XX Plain carbon, Mn 1.00-1.65%
Manganese steel	13XX	Mn 1.75%
Nickel steels	23XX Ni 3.50% / 25XX Ni 5.00%
Nickel-chromium steels	31XX Ni 1.25%, Cr .65-.80% / 32XX Ni 1.75%, Cr 1.07% / 33XX Ni 3.50%, Cr 1.50-1.57% / 34XX Ni 3.00%, Cr .77%
Molybdenum steels	40XX Mo .20-.25% / 44XX Mo .40-.52%
Chromium-molybdenum steels	41XX	Cr .50-.95%, Mo .12-.30%
Nickel-chromium-molybdenum steels	43XX Ni 1.82%, Cr .50-.80%, Mo .25% / 47XX Ni 1.05%, Cr .45%, Mo .20-.35%
Nickel-molybdenum steels	46XX Ni .85-1.82%, Mo .20-.25% / 48XX Ni 3.50%, Mo .25%
Chromium steels	50XX Cr .27-.65% / 51XX Cr .80-1.05% / 50XXX Cr .50%, C 1.00% min / 51XXX Cr 1.02%, C 1.00% min / 52XXX Cr 1.45%, C 1.00% min
Chromium-vanadium steels	61XX	Cr .60-.95%, V .10-.15%
Tungsten-chromium steels	72XX	W 1.75%, Cr .75%
Nickel-chromium-molybdenum steels	81XX Ni .30%, Cr .40%, Mo .12% / 86XX Ni .55%, Cr .50%, Mo .20% / 87XX Ni .55%, Cr .50%, Mo .25% / 88XX Ni .55%, Cr .50%, Mo .35%
Silicon-manganese steels	92XX	Si 1.40-2.00%, Mn .65-.85%, Cr 0-.65%
Nickel-chromium-molybdenum steels	93XX Ni 3.25%, Cr 1.20%, Mo .12% / 94XX Ni .45%, Cr .40%, Mo .12% / 97XX Ni .55%, Cr .20%, Mo .20% / 98XX Ni 1.00%, Cr .80%, Mo .25%

## Apéndice B
Aluminios de Aluar: http://www.aluar.com.ar/

## Apéndice C
Acoplamientos de elastómero Gummi: http://www.gummi.com.ar/